Конфигурация 
Настройка конфигурации является исключительным правом администратора системы и выполняется с помощью приложения TMSYS Config. Практически все процедуры настройки параметров системы и ее отдельных компонентов выполняются в режиме On Line и предусматривают прямой доступ к ресурсам модулей контроля и ограничения доступа, которые установлены на объектах, контролируемых системой. 
Приложение TMSYS Config всегда запрашивает пароль. По умолчанию пароль отсутствует, поэтому при первом запуске приложения для продолжения работы нажмите <ОК>. 

Отказ от ввода пароля (<Отмена>) приведет к завершению работы приложения.
Возможные проблемы при запуске приложения и рекомендации по их устранению :

- Выводится сообщение об ошибке открытия базы данных с псевдонимом (Alias) dbTMAcces

Присвойте базе данных псевдоним dbTMAcces с помощью стандартного приложения Windows. <База данных>

- Выводится сообщение об ошибке: «Нарушена структура базы данных. Дальнейшая работа невозможна!»

Обратится к поставщику пакета TMSYS за корректным файлом базы данных.

Системные настройки

Группы и пароли 
Предусмотрены три уровня доступа к ресурсам системы. Первый уровень полномочий имеет группа администрирования (администратор системы). Пароль администратора позволяет запустить на выполнение любое приложение пакета TMSYS.
Второй уровень полномочий имеет группа службы персонала. В отличие от администратора системы служба персонала не имеет прав для изменения настроек канала обмена, регистрации объектов, настройки модулей и изменения групп и паролей. Пароль службы персонала позволяет запустить все приложения пакета кроме TMSYS Config.

Третий уровень полномочий имеет группа операторов системы. В отличие от службы персонала оператор не имеет прав для регистрации пользователей и изменения их индивидуального режима доступа к объектам. Пароль оператора позволяет запустить все приложения пакета кроме TMSYS Config и TMSYS Users.

Для изменения состава групп и паролей:

- Откройте страницу Система и нажмите <Изменить> в группирующем элементе «Группы и пароли».

- Установите/сбросьте флажки для разрешения/запрета действия пароля групп, введите или измените пароли.

- Нажмите <Сохранить> для внесения изменений в конфигурацию системы и базу данных, или <Отмена> для возврата к старым системным настройкам.

Приостановление действия пароля службы персонала или оператора предполагает передачу их функций группе с более высоким уровнем полномочий. Действие пароля администратора не приостанавливается.

Канал обмена
Для обмена информации между персональным компьютером и модулями контроля и управления доступом используется последовательный интерфейс типа «моноканал», который реализован на базе штатного последовательного порта компьютера (СOM1 или COM2) и специального драйвера, обеспечивающего сетевой протокол обмена по запросу от центрального устройства (библиотека NETTMS5.DLL поставляется совместно с пакетом TMSYS). 
При запуске программы автоматически выполняется процедура активизации канала обмена системы, который настраивается в соответствии с параметрами, хранящимися в базе данных. Если к моменту запуска приложения последовательный порт компьютера используется другим приложением или отсутствует - выводится сообщение об ошибке.

Для установки или изменения параметров канала обмена:

- Откройте страницу Система.

- Установите скорость в канале обмена в пределах диапазона скоростей, приведенного в техническом паспорте модулей. При изменении скорости обмена после начала эксплуатации системы, повторите процедуру настройки всех зарегистрированных в базе данных модулей.

<Настройка модуля>

- Выберите последовательный порт компьютера, к которому подключен блок сопряжения.

- Установите тип линии связи с модулями, который соответствует выполненному монтажу:

При изменении порта или скорости обмена в канале, а также после подключения к линии связи модулей системы, целесообразно провести частичное тестирование канала обмена, которое позволит визуально оценить работоспособность и качество связи. Наиболее просто эта операция выполняется для двухпроводной линии связи:

- Установите курсор в зону контроля группирующего элемента «Контроль канала обмена» и вводите с клавиатуры любой текст.

- При двухпроводной линии и исправном оборудовании этот текст должен отображаться в зоне контроля без искажений.

- Если в тексте появляются ошибки или дополнительные пробелы, установленная скорость обмена слишком велика для линии связи данной длины и установленного оборудования. Попробуйте снизить скорость обмена и повторите тестирование. Если при любой скорости обмена вводимый текст не отображается в зоне контроля, следует проверить наличие короткого замыкания линий TD и RD с общим проводом GND, либо отдельно протестировать компоненты, начиная с порта компьютера.

- При трехпроводной линии связи вводимый текст не должен попадать в зону контроля. Если это так, далее замкните линию TD и RD и протестируйте канал аналогично каналу с двухпроводной линией связи, в противном случае ищите замыкание между линиями TD и RD.

Внимание. Изменение любого параметра приводит к немедленной перенастройке канала обмена и сохранению нового значения в базе данных. Попытка выбора в качестве порта канала обмена отсутствующего или занятого другим приложением порта приведет к выводу сообщения об ошибке.

Регистрация и настройка модулей

Новый объект
Регистрация объекта производится после монтажа модуля контроля и ограничения доступа и подключения его к каналу обмена. Для регистрации в базе данных:

- Откройте страницу Объекты и нажмите <Новый объект>.

- Введите PIN-код установленного на регистрируемом объекте модуля в появившееся диалоговое окно и нажмите <ОК>. PIN-код приводится в техническом паспорте модуля и является его уникальным идентификатором.

- Если введенный код уже внесен в базу данных – выводится сообщение об ошибке и регистрация нового объекта приостанавливается. В противном случае запускается процедура установления связи с модулем, ход выполнения которой отображается на вкладке Идентификация.

- Если связь с модулем установлена, на экран выводится диалоговое окно для редактирования (ввода) регистрационного имени объекта. По умолчанию в строке ввода отображается текущее название объекта, считанное из памяти модуля. Измените имя объекта так, чтобы оно не совпадало с именами ранее внесенных в базу данных объектов и нажмите <ОК>.

- Новое регистрационное имя объекта заносится в память модуля, текущие параметры конфигурации модуля копируются в базу данных в виде новой регистрационной записи, и активизируется режим просмотра параметров и настройки модуля.

<Настройка модуля>

Замена модуля на объекте 
Процедура предназначена для копирования параметров настройки из базы данных в системную область модуля, что позволяет восстановить конфигурацию модуля после обслуживания или ремонта, либо настроить новый модуль по аналогии с модулем, ранее установленным на объект.

- Откройте страницу Объекты и нажмите <Замена модуля на объекте>.

- На экран выводится диалоговое окно для ввода PIN-кода модуля. По умолчанию в строке ввода отображается PIN-код модуля, ранее установленного на объекте. Введите PIN

- -код нового модуля (в случае замены) или оставьте старый код (при восстановлении конфигурации) и нажмите <ОК>.

- Автоматически запускается процедура установления связи с модулем, ход выполнения которой отображается на вкладке Идентификация.

- Если связь с модулем установлена, параметры конфигурации из базы данных копируются в системную область и активизируется режим просмотра параметров и настройки модуля.

<Настройка модуля>

Удаление объекта
Процедура удаления объекта предусматривает только выполнение операций, связанных с корректировкой таблиц базы данных. Информация в памяти модуля, установленного на удаляемом объекте, не изменяется.
Для удаления объекта:

- Откройте страницу Объекты и нажмите <Удалить объект>.

- На экран выводится диалоговое окно с предупреждением об удалении из базы данных всей информации о данном объекте.

- Нажмите <Да> для продолжения или <Нет> для отмены процедуры.

- После завершения процедуры из базы данных будут удалены:

  - все регистрационные записи о параметрах конфигурации установленного на объекте модуля;

  - таблица доступа объекта и ссылки на регистрационное имя объекта в других таблицах;

  - информация о событиях, накопленная в базе данных при считывании буфера событий модуля.

Настройка модуля
Установление связи
Процедура выполняется для модулей, зарегистрированных в базе данных. Для перехода в режим просмотра и настройки параметров конфигурации:

- Откройте страницу Объекты и выделите в таблице интересующий Вас объект.

- На вкладке Идентификация нажмите <Установить связь с модулем>. В процессе установления связи, производится попытка связаться с модулем на скорости обмена, заданной в базе данных. При отсутствии ответа модуля последовательно формируются запросы на всех разрешенных в системе скоростях, что и отображается информационной панелью.

- Если связь так и не была установлена, выводится сообщение об ошибке, и выполнение процедуры прекращается.

- Если связь установлена на скорости, отличной от скорости, заданной в базе данных, выводится запрос на корректировку скорости обмена модуля в соответствии с системными параметрами.

- При наличии связи на вкладке Идентификация под строкой вывода системного времени появляется строка для вывода текущей даты и времени автономных часов модуля и становятся доступными кнопки:

  - Изменить имя объекта. Редактирование имени объекта в памяти модуля и базе данных.

  - Синхронизовать часы. Установка даты и времени автономных часов модуля по системным часам.

  - Коррекция таблицы доступа. <Перейти>

- Для отображения текущего состояния и настройки параметров конфигурации модуля на форме появляются новые вкладки:

<Организация доступа>
<Карта памяти>
<Дополнительно>

Все дальнейшие изменения конфигурации модуля выполняются в режиме On Line, те есть выбранное значение любого параметра непосредственно записывается в память модуля, а после контрольного считывания обновляется в базе данных.

Связь с модулем разрывается автоматически при выделении в перечне другого объекта, выборе другой страницы основной формы или ее минимизации, а также кнопкой <Завершить опрос модуля>.

Организация доступа
Параметры конфигурации, определяющие организацию прохода на объект отображаются на вкладке Организация доступа страницы Объекты после установления связи с модулем.

- Управление.

  - Для автономного прохода пользователей на входе и выходе могут быть установлены как считыватели кодовых ключей, так и кнопки «Открыть» (или подключены контакты дополнительного устройства управления), причем, время и направление прохода при включении замка кнопкой может фиксироваться в буфере событий модуля при соответствующей настройке карты памяти. Отдельно установите вариант управления входом и выходом с помощью одноименных элементов настройки.

  - Алгоритм работы модулей предусматривает режим централизованного управления доступом к объекту с помощью приложения TMSYS Console. Используя данный режим, оператор может дистанционно включить замок на фиксированное время, установленное при настройке модуля или перевести модуль в режим «свободного прохода» (разблокировка замка до изменения режим доступа к объекту). Для разрешения/запрета дистанционного управления установите/сбросьте флажок функции «Дистанционное включение замка и режима “Свободный проход” оператором».

- Замок.

  - Используя элемент настройки «Время включения (сек)» установите длительность импульса включения замка, достаточную для открытия двери.

  - С помощью элемента настройки «Пауза после выключения» задайте длительность паузы до повторного включения замка кодовым ключом или кнопкой «Открыть». Оптимальный выбор параметра позволит регулировать поток пользователей и снизить вероятность перегрева замка при частом включении.

- Состояние.

  - Для полного контроля текущего состояния к модулю должен быть подключен так называемый датчик «открытой двери». Установите вариант замыкания контактов датчика, выбрав соответствующий пункт в элементе настройки «Датчик».

  - Используя элемент настройки «Время прохода (сек)» задайте временной интервал, в течение которого срабатывание датчика «открытой двери» не будет считаться нарушением режима прохода. Отсчет времени прохода начинается сразу после включения замка. Длительность интервала должна быть достаточной для открытия двери после срабатывания замка, прохода одного пользователя и последующего закрытия двери.

  - Перечень нарушений, которые будут фиксироваться модулем при срабатывании датчика «открытой двери» задается элементом настройки «Контроль». Пункт «взлом и не закрытие двери после прохода» предусматривает сохранение в буфере событий модуля информации о не закрытой двери после окончания времени прохода и тревоге при открытии двери без включения замка. При выборе пункта «взлом двери» в буфер событий заносится информация об открытии двери без включения замка при условии ее закрытия после последнего прохода.

Карта памяти
Параметры конфигурации, определяющие текущее распределение энергонезависимой памяти модуля отображаются на вкладке Карта памяти страницы Объекты после установления связи с модулем. Под настройкой карты памяти понимается выделение необходимого объема памяти для хранения таблицы доступа и перераспределение оставшейся памяти между буферами для хранения события следующего типа:

- Дистанционное включение замка и перевод модуля в режим «свободного прохода» оператором.

- Вход/выход с помощью кнопки «Открыть».

- Попытка использования зарегистрированного в базе данных ключа вне временных рамок действия ключа, заданных индивидуальным режимом доступа пользователя к объекту.

- Вход/выход по ключу пользователя.

- Память для буфера нарушений режима прохода (взлом, незакрытая дверь после прохода) не перераспределяется между другими буферами.

Для повышения скорости обмена информации в модуле используется страничная организация памяти, что предполагает изменение объема таблицы доступа и буферов событий использования ключей с шагом 16 записей, а буферов действий оператора, включения замка кнопкой и нарушений режима прохода - с шагом 32 записи.
Если при настройке карты памяти объем буфера для кого-либо события задан нулевым, то событие модулем не фиксируется. 

Внимание.

  - Перед изменением карты памяти модуля в процессе эксплуатации выполните копирование буфера событий модуля в базу данных с помощью приложения TMSYS Console

  - или TMSYS Direct, так как часть событий после перераспределения памяти может быть недоступна.

  - Для буфера событий входа/выхода всегда выделяется оставшаяся память после резервирования таблицы доступа и других буферов событий. Отдельных средств для изменения его объема не предусмотрено.

Дополнительные функции
На вкладке Дополнительно страницы Объекты после установления связи с модулем отображаются функции дополнительных линий управления модуля при его использовании совместно с охранными системами.

Коррекция таблицы доступа
Переход в режим коррекции таблицы доступа возможен только после установления связи с модулем. Для этого нажмите <Коррекция таблицы доступа> на вкладке Идентификация. На экран выводится диалоговая форма, которая позволяет:

- Считать текущую таблицу доступа из памяти модуля в буферную таблицу для просмотра.

- Копировать содержимое буферной таблицы в базу данных.

- Очистить содержимое таблицы доступа в памяти модуля.

- Считать таблицу доступа объекта из базы данных в буферную таблицу для просмотра.

- Копировать содержимое буферной таблицы в память модуля.

- Очистить содержимое таблицы доступа объекта в базе данных.

Все операции копирования и очистки всегда выполняются в два этапа. На первом этапе исходная таблица считывается в буфер и отображается на экране для предварительного просмотра. После считывания становятся доступны кнопки процедур копирования и очистки исходной таблицы. 

Все процедуры выполняются сразу над всеми записями в таблицах, так, например, процедура копирования таблицы доступа из базы данных в память модуля позволяет оперативно восстановить рабочую конфигурацию модуля после замены или ремонта. 

База данных

Коррекция объема таблицы событий в базе данных
Для коррекции объема таблицы событий базы данных в процессе эксплуатации системы перейдите на страницу Коррекция базы данных приложения TMSYS Config .
Установите тип удаляемого из базы данных фрагмента (события объекта или пользователя), отображаемого в нижней части страницы.
Задайте дату, которая ограничит включение во фрагмент новых событий.
Выберите в списке объект или пользователя.
Для фрагмента событий объекта выберите критерий включения событий во фрагмент. 
Нажмите <Удалить фрагмент> для удаления полученного фрагмента из базы данных.

Внимание! После нового копирования событий из памяти модуля в базу данных, часть удаленных данной процедурой событий может быть восстановлено в базе данных, так как очистка буфера событий модуля невозможна.